## Slide 1
02.2-1
LED 점등하기
LED 점등하기
아두이노 포트핀을 이용하여 LED를 켜보도록 합니다.

## Slide 2
아두이노에서 디지털 핀과 아날로그 핀의 구성배치
핀 확인하기
아두이노 디지털 핀과 연결하여 신호 출력에 대해서 실습해 보도록 합니다.
02.2-1
LED 점등하기
디지털 입출력 핀(2~13pin)
아날로그 입출력 핀(A0~A5pin)
예) LED를 연결하여 점등해 보도록 합니다.

## Slide 3
회로연결
① 브래드보드를 이용하여 회로를 구성합니다.
아두이노의 6번 핀과 LED 의 에노드(+)를 연결합니다. 이때 저항을 경유하여 연결합니다.
② 저항을 통과한 회로는 아두이노의 GND에 연결하여 폐회로를 구성해 줍니다.
02.2-1
LED 점등하기
https://www.tinkercad.com/things/79kBSDjGOny

## Slide 4
아두이노는 다양한 핀이 있습니다. 이를 사용하기 위해서는 미리 사전에 pinMode를 설정해 주어야 합니다.
핀모드 설정
pinMode( 핀번호, 입출력모드 );
설정하고자 하는 핀의 번호
입력모드 : INPUT
출력모드 : OUTPUT
02.2-1
LED 점등하기

## Slide 5
아두이노 IDE 실행
새 스케치 파일을 선택하고, 코드를 작성합니다.
① 6번 핀을 출력모드로 설정합니다.
void setup() {
pinMode(6,OUTPUT);
}
핀모드는 1번만 실행해 주어도 되기 때문에, setup() 함수 안에 작성합니다.
02.2-1
LED 점등하기
예제코드: 02.1_led01

## Slide 6
핀 제어
아두이노에 출력값을 지정하여 핀의 상태를 제어합니다.
digitalWite() 함수는 2개의 인자값을 전달 받습니다. 첫번째는 핀의 번호이고, 두번째는 상태값 입니다.
digitalWrite( 핀번호, 출력상태 );
제어하고자 하는 핀의 번호
HIGH : 1 : 켜짐 : 해당핀에 5V 인가
LOW : 0 : 꺼짐 : 해당핀에 0V
02.2-1
LED 점등하기

## Slide 7
digitalWite()
digitalWite() 함수는 상태값을 디지털 한 값으로 출력합니다.
// 상태값 출력
digitalWrite(6, HIGH);
02.2-1
LED 점등하기
5v
0v
0
LOW
1
HIGH

## Slide 8
컴파일 하고 전송하기
컴파일
전송하기
02.2-1
LED 점등하기

## Slide 9
결과확인
LED가 켜진것을 확인합니다.
02.2-1
LED 점등하기

## Slide 10
LED 켜기
LED의 출력코드를 loop() 함수 쪽으로 이동하여 깜빡임의 동작을 구현해 봅니다.
03.led_output2
코드를 loop() 함수 안에 넣어도 결과는 동일합니다.
다만 차이점이라면 아두이노가 계속해서 6번핀에 HIGH 값을 출력시키는 동작을 반복하고 있다는 것입니다.
// 상태값 출력
digitalWrite(6, HIGH);
02.2-1
LED 점등하기

## Slide 11
지연 함수
delay() 함수는 다음 동작을 실행하기 전에 잠시 지연을 시킵니다.
delay(지연시간);
지연시간은 1/1000 초 입니다.
02.2-1
LED 점등하기

## Slide 12
깜빡이기
delay() 함수를 이용하여 깜빡이는 동작을 구현해 봅니다.
03.led_output3
// 상태값 출력
digitalWrite(13, HIGH);
// 상태값 출력
digitalWrite(13, LOW);
// 0.5초 지연
delay(500);
// 0.5초 지연
delay(500);
02.2-1
LED 점등하기

## Slide 13
https://www.tinkercad.com/things/79kBSDjGOny
시뮬레이션
02.2-1
LED 점등하기

## Slide 14
02.2-1
LED 점등하기