## Slide 1
01.4-1
코딩
아두이노 코딩
함수를 이용하여 시리얼 모니터를 구동해 봅니다.

## Slide 2
01.2
예제 실행해 보기
시리얼 에코 만들기
컴퓨터에 입력한 문자를
아두이노를 통하여 반환받는 기능을 만들어 봅니다.

## Slide 3
01.2
예제 실행해 보기
통신 속도 설정
Setup() 함수안에 시리얼 통신 속도를 지정합니다.

## Slide 4
01.2
예제 실행해 보기
루프 동작 작성

## Slide 5
01.2
예제 실행해 보기
문자열 변수 선언
문자를 저장할 수 있는 char 변수 a를 선언합니다. char 선언문은 1바이트의 메모리를 할당받습니다.
char a;

## Slide 6
01.2
예제 실행해 보기
문자 수신
컴퓨터에서 아두이노로 문자열을 전송합니다. 문자열 전송이 되었는지 확인이 필요합니다. 이를 위하여 Serial.available(); 함수로 확인할 수 있습니다.

## Slide 7
01.2
예제 실행해 보기
문자 수신 확인
조건문을 이용하여 문자의 수신을 확인합니다. 조건이 만족하는 경우에만 동작합니다.
if(Serial.available()){
// 문자가 수신된 경우에만 동작
}
문자수신 버퍼확인
Serial.available()
조건검사
수신동작
참
거짓

## Slide 8
01.2
예제 실행해 보기
문자 읽기
컴퓨터에서 문자가 수신되면 아두이노의 serial 버퍼에 임시기록됩니다.

## Slide 9
01.2
시리얼 읽기
무한반복
Loop 함수내 선언으로 안에 있는 코드가 무한으로 반복됩니다.

## Slide 10
01.2
예제 실행해 보기
입력
출력
시리얼 모니터로 확인

## Slide 11
01.2
예제 실행해 보기
시리얼을 통하여 LED 제어하기

## Slide 12
01.2
예제 실행해 보기
void loop()
{
// 수신데이터가 있는지 확인
if(Serial.available()){
// 1 byte의 데이터를 읽어 옵니다.
char a = Serial.read();
switch(a) {
case 'o':
digitalWrite(LED, HIGH);
break;
case 'f':
digitalWrite(LED, LOW);
break;
}
}
}
예제코드
// C++ code
const int LED = 13;
void setup()
{
pinMode(LED, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
https://www.tinkercad.com/things/0HMVBR6Hi7H

## Slide 13
01.2
예제 실행해 보기
아날로그로 밝기 제어하기
PWM 11번 핀으로 LED를 연결합니다.

## Slide 14
01.2
예제 실행해 보기
// C++ code
const int LED = 11;
void setup()
{
pinMode(LED, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
예제코드
case '2':
analogWrite(LED,50*2);
break;
case '3':
analogWrite(LED,50*3);
break;
case '4':
analogWrite(LED,50*4);
break;
case '5':
analogWrite(LED,50*5);
break;
}
}
}
void loop()
{
// 수신데이터가 있는지 확인
if(Serial.available()){
// 1 byte의 데이터를 읽어 옵니다.
char a = Serial.read();
switch(a) {
case '0':
analogWrite(LED,0);
break;
case '1':
analogWrite(LED,50*1);
break;
https://www.tinkercad.com/things/jlOJj4mkfuQ