## Slide 1
02.1-1
아두이노 포트
Dot MatrixLED

## Slide 2
02.1-1
아두이노 포트

## Slide 3
02.1-1
아두이노 포트
DOT Metrix LED
여러개의 LED들을 격자모양으로 서로 배치하여 연결된 것을 말합니다.
격자모양으로 연결하여 묶어 놓은 이유는 도트매트릭스를 동작시키기 위한 핀의 숫자를 줄이기 위해서 입니다.

## Slide 4
02.1-1
아두이노 포트
모든 양극을 행으로 함께 묶고(R1-RB), 모든 음극을 열로 열로 함께 묶으면(C1-C8) 필요한 I/O핀은 16개로 줄어 듭니다.
각각의 LED픽셀은 행과 열 조합으로 접근할수 있습니다.
8X8 매트릭스
예를 들어, 8X8 매트릭스의 LED는 각각의 LED 픽셀당 1개씩 64개의 I/O핀이 필요합니다.

## Slide 5
02.1-1
아두이노 포트
R4를 HIGH로 C3를 LOW로 만들었을 때 (4, 3) 위치에 있는 LED가 ON됩니다.
셀 LED 켜기

## Slide 6
02.1-1
아두이노 포트
잔상효과
1초에 100번이상의 속도로 각 행을 빠르게 스캐닝하면서 각각의 행에 있는 해당 LED를 ON 시키면, 눈에 의한 잔상효과로 인해 우리는 하나의 이미지 인식하게 됩니다.
각각의 행에서 한개의 핀은 한번에 오직 한개의 LED에만 전류를 공급할수 있습니다만 열에 있는 핀은 한개 이상의 LED의 전류 sink입니다.

## Slide 7
02.1-1
아두이노 포트