## Slide 1
01.2
에너지란?
어원은 그리스어인 '에르곤'… ‘일을 하는 능력’ 의미
18세기부터 19세기에 걸친 산업혁명을 '에너지혁명'이라고 일컬으며 근대과학기술의 눈부신 발전을 '에너지기술의 발전'이라고 보면 된다.
에너지

## Slide 2
01.2
에너지를 그 본질에 따라 분류하면 외부에너지, 내부에너지, 열에너지, 기계적 에너지, 화학에너지, 핵 에너지 등으로 나눠진다.
이들 에너지는 각기 특성을 지니고 있을 뿐만 아니라 서로 변환(Conversion)되면서 우리의 실생활에 필요한 열과 전기적, 기계적 에너지를 공급한다.
에너지의 종류
에너지

## Slide 3
01.2
외부에너지란 물체의 운동 및 위치와 관계되는 에너지로 운동(Kinetic)에너지와 위치(Potential)에너지로 구성되어 있다.
어떤 속도로 운동하고 있는 물체는 다른 물체에 힘을 미쳐서 일을 할 수 있는 운동에너지(E=1/2 mv2 :m 질량, v 속도)를 가진다. 또 높은 곳에 있는 물체는 그 높이에 상응하는 위치에너지(E=mph : m 질량, g 중력의 가속도, h 높이)를 가지고 있고, 이 물체가 지상으로 낙하하는 경우 높이가 점점 줄어들면서 위치에너지는 감소하는 반면 물체의 낙하속도는 가속되어 운동에너지가 증가한다.
지상에서 발사된 인공위성이 일정한 고도의 궤도로 진입하는과정은 운동에너지가 위치에너지로 바뀌는 예이다.
외부(External)에너지
에너지

## Slide 4
01.2
내부에너지란 물체 및 어떤 계(System)를 구성하는 분자들의 에너지를 말한다.
밀폐된 용기(계)내에 들어 있는 공기에 대하여 외부에서 열을 가하면, 공기분자들의 운동에너지를 증가시켜 결국 계의 온도가 상승한다.
이 경우 가해진 열에너지는 계내 공기의 내부에너지로 변환되면서 온도를 상승시키는 결과를 나타낸다. 또 온수로 난방을 하는 경우를 생각해 보면, 온수의 내부에너지는 열에너지로 변형되어 물에서 방안의 공기로 이동되고, 전달된 열은 공기의 내부에너지를 증가시키는데 쓰여 결국 실내 온도가 상승하는 것이다.
내부(Internal)에너지
에너지

## Slide 5
01.2
열(Heat) 또는 열에너지는 온도차이가 있는 두 물체 사이에서 이동되는 에너지로, 더 뜨거운 물체에서 더 찬 물체로 전달되는 때에만 존재한다.
기체나 수증기의 팽창특성을 이용하면 열을 기계적 에너지로 변환시킬 수 있다 가스터빈이나 증기터빈은 열에너지를 더 유익한 기계적 에너지로 변환시키는 장치이다.
열(Thermal)에너지
에너지

## Slide 6
01.2
기계적 에너지는 기체의 압축·팽창에 의한 일과 축의 회전에 의한 일로 구분된다.
전자의 예는 자동차 피스톤의 왕복운동에서, 또 후자의 예는 증기터빈의 축회전에서 찾아볼 수 있다. 열기관은 열에너지를 기계적 에너지로 변환시키는 장치로 자동차, 증기기관, 가스터빈 및 증기터빈은 모두 열기관이다.
기계적 에너지
에너지

## Slide 7
01.2
화학에너지란 화학종을 구성하고 있는 분자내 원자간의 결합에너지 및 위치에너지를 말한다.
석탄, 석유, 천연가스등을 비롯한 각종 물질은 그 분자를 구성하는 원자의 종류와 결합구조에 따라서 각기 다른 화학에너지를 가지고 있다. 화학에너지는 연소 또는 다른 화학반응을 통하여 에너지수준이 높은 화학종에서 낮은 화학종으로 변화하면서 그 차이에 해당하는 에너지를 열에너지의 형태로 방출한다.
자동차, 항공기, 로켓 등은 연료의 화학에너지를, 열에너지를 거쳐 우리 생활에 유익한 기계적 에너지로 변환시키는 장치들이다.
화학에너지
에너지

## Slide 8
01.2
핵에너지는 원자의 핵을 구성하는 양자, 중성자 등 입자간 결합력의 형태로 저장되어 있고, 이는 핵분열 또는 핵융합 과정을 통하여 열에너지의 형태로 변환된다.
무겁고 불안정한 하나의 원자핵이 중성자에 의하여 두 개의 비슷한 원자핵으로 쪼개지면서 수반되는 질량결손에 해당하는 막대한 열에너지(E =mc2 : m질량결손, c 빛의 속도)를 방출하는 것을 핵분열(Fission)이라 한다.
반면에 핵융합(Fusion)은 두 개의 가벼운 원자핵이 융합하여 더 무거운 하나의 원자핵으로 변하는 것으로, 이 과정에서 역시 질량결손이 생기면서 막대한 열에너지가 방출된다.
핵(Nuclear)에너지
에너지

## Slide 9
01.2
화석연료나 핵연료처럼 한번 사용하면 없어지고 마는 고갈성에너지와 달리 수력, 태양, 생물, 풍력, 해양, 지열에너지처럼 사용해도 자연적으로 재생되는 것을 재생(Renewable)에너지라 한다. 또한 에너지를 그 자원으로부터 최종소비까지의 흐름이란 면에서 분류하면 1차, 2차 및 최종에너지 등으로 나누어진다.
1차(Primary)에너지는 어떤 변환도 하지 않은 에너지로서, 직접 에너지로 쓸 수 있는 것은 그 자체, 일정한 생산과정을 거쳐야 에너지로 사용할 수 있는 것은 그 과정이 완료된 산출물을 뜻하고, 여기에는 화석연료 즉 석탄, 원유, 천연가스(LNG 포함)와 수력, 핵, 태양, 생물, 풍력, 해양, 지열에너지 등이 포함된다.
2차(Secondary)에너지는 1차 에너지의 변환으로 생산되는 에너지(전력과 각종 석유제품 등)를 말하고, 최종(Final)에너지는 유용한 에너지(열, 빛, 동력 등)로 사용할 수 있게끔 소비자에게 공급되는 에너지이다.
기타 에너지
압축된 스프링에 내재된 탄성(에너지, 태양광선 등이 갖고있는 방사에너지, 전압차이에 의한 전기에너지 등이 있다. 다음에 에너지를 그 자원(Resourc)면에서 분류하면 고체, 액체, 기체(천연가스)연료와 수력, 핵, 전기, 태양, 생물(Biomass), 풍력, 해양, 지열에너지 등으로 나누어진다. 특히 고대생물의 지구화학적 변화로 생성된 석탄, 원유, 천연가스등은 통틀어 화석연료(Fossil fuel)라 한다.
에너지

## Slide 10
01.2
에너지
다음