## Slide 1
07.1-1
서버모터
90도 제어
아두이노 포트를 통하여 신호를 입력해 하는 방법에 대해서 알아 봅니다.

## Slide 2
01.2
예제 실행해 보기
실습2 : 90도씩 회전
06.4_48byj_5
// 스텝모터 라이브러리
#include <Stepper.h>
// 한바퀴에 해당하는 step 선언
//(28BYJ-48인 경우 2048로)
int steps = 2048;
// 스텝모터 객체 선언 (INT4, INT2, INT3, INT1) 순
Stepper stepper(steps, 11, 9, 10, 8);
void setup() {
stepper.setSpeed(10); // rpm : 1분당 도는 횟수, 너무 큰값을 하면 안돌아감
}
void loop() {
for(int ii=0; ii<=4; ii++){ // 총 4회 반복
stepper.step(steps/360*90); // 1회에 90도씩 회전
delay(500); // 0.5초간 쉼
}
for(int ii=1; ii<=60; ii++){ // 60회 반복
stepper.step(steps/360*6); // 1회에 6도씩 회전(시계 초침)
delay(500); // 0.5초간 쉼 -> 0.5초간 초침 움직이고 0.5초간 쉼: 1초
}
}

## Slide 3
01.2
예제 실행해 보기