## Slide 1
SG90 서버모터
아두이노 포트를 통하여 신호를 입력해 하는 방법에 대해서 알아 봅니다.

## Slide 3
모델 : SG90
0~180도 회전
RC서버 모터

## Slide 4
Tiny and lightweight with high output power. Servo can rotate approximately 180 degrees (90 in each direction), and works just like the standard kinds but smaller. You can use any servo code, hardware or library to control these servos. Good for beginners who want to make stuff move without building a motor controller with feedback & gear box, especially since it will fit in small places. It comes with a 3 horns (arms) and hardware.

## Slide 5
SG90

## Slide 6
PWM 조절

## Slide 7
PWM 신호를 이용하여 각도를 조절합니다.
Pwm입력 사용(pluse)
PWM핀 아니어도 디지털 핀 아무 곳이나 사용 가능
각도조절

## Slide 10
아두이노와 SG90 모터를 PWM 포트에 연결합니다.
회로구성

## Slide 11
코드: 06.3_sg90_5
수동으로 PWM 주파수를 생성해 봅니다.
// 서버 연결핀
const int servoPin = 3;
int freq = 20000; // 20 milliseconds (50Hz)
int minPulse = 600; // 60 micro seconds
int maxPulse = 2500; // 2500 micro second
void setup(){
pinMode(servoPin, OUTPUT);
digitalWrite(servoPin, LOW);
}
void setup(){
pinMode(servoPin, OUTPUT);
digitalWrite(servoPin, LOW);
}
void setServo(int degree){
int hTime = 0;
int lTime = 0;
if(degree <0) {
degree = 0;
} else if(degree>180){
degree = 180;
}
hTime = (int)(minPulse + ((maxPulse-minPulse)/180.0 * degree));
lTime = freq - hTime;
digitalWrite(servoPin,HIGH);
delayMicroseconds(hTime);
digitalWrite(servoPin,LOW);
delayMicroseconds(lTime);
}
void loop() {
for(int i=0; i<180;i++){
setServo(i);
}
for(int i=180;i>0;i--){
setServo(i);
}
}
예제: 180도 돌리기

## Slide 12
아두이노 IDE 는 서보모터를 제어 할 수 있도록 라이브러리를 기본 탑제하고 있습니다.
전처리기 include 를 통하여 Servo.h 해더 파일을 삽입합니다.
관련함수
라이브러리

## Slide 13
myservo.attach(servoPin, minPulse, maxPulse);
→ 아두이노 우노(Uno) 보드에서 서보라이브러리를 사용할 경우 9번핀과 10번핀은 PWM 코드를 지원하지 않는다.

## Slide 14
Servo.detach()

## Slide 15
코드: 06.3_sg90_1
이전 예제를 서보라이브러리를 이용하여 다시 구현해 봅니다.
// 라이브러리 사용
#include <Servo.h>
// 서보객체 생성
Servo myservo;
// 서버 연결핀
const int servoPin = 3;
int minPulse = 600; // 60 micro seconds
int maxPulse = 2500; // 2500 micro second
void setup(){
myservo.attach(servoPin, minPulse, maxPulse);
}
void loop() {
// 정방향
for(int i=0;i<=180;i++){
myservo.write(i);
delay(15);
}
// 역방향
for(int i=180;i>0;i--){
myservo.write(i);
delay(15);
}
}
예제: 180도 돌리기

## Slide 16
실습: 버튼으로 모터 제어하기

## Slide 17
실습: 버튼으로 모터 제어하기

## Slide 18
실습: 버튼으로 모터 제어하기

## Slide 19
실습: 버튼으로 모터 제어하기